anti-oil

Описание

Концентрированный, низкопенный, растворитель жиров растительного и животного происхождения с полов, стен, машин, инструментов. Не повреждает окрашенные детали машин. Подходит для ручного и машинного применения.

Область применения

Для кухни, скотобойни,  инженерной промышленности, гаражей, литейные цеха.

Для всех водостойких поверхностей, оборудования, инструмента.

Разбавление

Легкие загрязнения		2 – 10 дл на 10 л воды (2 - 10%).

Сильные загрязнения		1:10 воды до 1:1 воды.

Инструкция по применению

При слабом загрязнении – нанести средство, воздействовать щеткой, очистить поверхность при помощи пылесоса, мопа. При сильном загрязнении – нанести средство, оставить на 15-30 минут, очистить при помощи водогрязепылесоса. При возможности промыть чистой водой.

Очистка машинных деталей и инструмента:

Очистить поверхность при помощи хорошо выжатого полотенца и смыть водой.

Расход продукта

10 л раствор на 30 – 100 м²

Меры предосторожности

Теплая вода повышает эффективность продукта.

Удалять масляные загрязнения через масляные сепараторы.

Производитель не несет ответственности за ущерб от неправильного использования продукта.

Технические характеристики

Стойкость при хранении		2 года

pH уровень				конц.: 9; 1% раствор: 7.2

состав 				ПАВы. Фосфаты, отдушка, консервант, вода

иоразлагаемость  ПАВов		более 90%