Сerapur

Описание

Концентрированный, слегка щелочной, интенсивный очиститель и стриппер. Подходит для машинной чистки, благодаря низкому пенообразованию.

Применяется как при машинной так и при ручной уборке (тряпка, ведро, спонж)

Область применения

Подходит для чистки полов из современных микропористых материалов, керамика, керамические изделия. А также для щелочеустойчивых поверхностей из бетона, терракотовой плитки, кирпича, черепицы, натурального и синтетического камня, эпоксидной резины.

Перед применением, протестировать средство на невидимом участке.

Дозировка

0,5-2 дл. / 10л воды

Ежедневная уборка	 0.05 – 0.1 л на 10 л воды (0.5 – 1%).

Машинная уборка		0.1 – 0.2 л на 10 л воды (1 – 2%).

Стриппинг 			1 – 2 л на 10 л воды (10 – 20%).

Инструкция по применению

Ежедневная уборка	 протереть поверхность тряпкой из микрофибры, мопом или спонжем.

Машинная уборка		нанести раствор, потереть, удалить грязный раствор водогрязепылесосом (прямое метод).

Стриппинг 	нанести раствор, дать время на воздействие 5-10 минут, потереть, удалить грязный раствор водогрязепылесосом (непрямой метод).

Расход продукта

10 л раствор на 80 - 100 м2

Совет

Производитель не несет ответственности в случае не правильного использования продукта.

Технические характеристики

Стойкость при хранении : 2 года

РН уровень: концентрат 11.5 - 12  / раствор – 10-11

Состав: ПАВы, растворители, щелочные соли,отдушка, красители, вода.