CLEAN LAV C

Описание

Жидкое средство для мытья посуды в промышленных посудомоечных машинах.Cleanlav C подходит для использования в условияхсредней и высокой степени жесткости воды (до 20 ° дН). Содержит активный хлор, оптимальный уровень которого гарантирует сильный эффект в выведении стойких загрязнений, таких как кофе, чай и т.д. Высокоактивные компоненты препятствуют образованию известковых отложений и защищают посуду и посудомоечную машину от коррозии. Оптимальные результаты достигаются в сочетании с PRAMOL. Отрицательное взаимодействие двух средств в используемых концентрациях исключается.

Область применения

Для промышленных посудомоечных машин на кухнях столовых, ресторанов, гостиниц.

Дозировка

В зависимости от степени загрязнения посуды и жесткости воды:

0,1 - 0,4% (1 - 4 г / л).

Совет

С осторожностью применяйте для обработки изделий из алюминия и столового серебра.

Обратите внимание на инструкцию по технике безопасности в листе ЕС.

Производитель не несет ответственности за повреждения в случае неправильного использования продукта.

Технические характеристики

Стойкость при хранении:		2 года в зависимости от условий хранения.

Хранение:				при комнатной температуре, в темном месте.

рН уровень:				концентрат: 13,3;

1% раствор: 10,8.

Состав:	смягчители воды (фосфаты), щелочные моющие средства, бактерицидные пятновыводители.