ECOFLOOR

Описание

Продукт с противоскользящими свойствами, который был разработан специально для удовлетворения новых потребностей в области очистки и обслуживания поверхностей пола. Соответствует требованиям DIN 18 032, пункт 7.5. "Скольжение".ECOFLOOR - это продукт универсального применения, используется при ручной или машинной уборке.

Область применения

Для всех типов моющихся поверхностей пола: натуральный/искусственный камень, ПВХ, линолеум, коловинил, резина, эпоксидная смола.

Инструкция по применению

Влажная уборка: добавить 1 колпачок канистры (20 мл) к 8 литрам воды, промыть поверхности раствором, удалить жидкие загрязнения при помощи моющего пылесоса или швабры. Дополнительная полировка увеличивает блеск защитной пленки и сопротивление скольжению.

Используйте ту же дозу для применения с поломоечной машиной.

Промежуточная уборка, полная спрей - очистка: Разделите большие поверхности на полосы 2,0 - 2,5 м в ширину. Распылите раствор равномерно на пол (добавить 4 колпачка (80 мл) к 8 л воды) и обработать однодисковой роторной машиной. Отполировать.

Спрей - очистка, первичная очистка: Добавьте 2 колпачка (40 мл) к 1 л воды.

Совет

Не применяйте средство для очистки покрытий из плотной древесины и пробки.

Производитель не несет ответственности за повреждения в случае неправильного использования продукта.

Технические характеристики

Стойкость при хранении:		2 года.

Хранение:				никаких особых требований.

рН уровень:				концентрат: 9,6;

1% раствор: 7,0.

Состав:	неионогенные ПАВы, консерванты, красители, ароматические добавки, вода.

Разлагаемость ПАВов:		более 90%.