# ECOFLOOR POLYMER

Описание

Продукт с противоскользящими свойствами, который был разработан специально для удовлетворения новых потребностей в области очистки и обслуживанияповерхностей пола. Соответствует требованиям DIN 18 032, пункт 7.5. "Скольжение".

Область применения

Для всех типов моющихся поверхностей пола: натуральный/искусственный камень, ПВХ, линолеум, Коловинил, резина, эпоксидная смола.

Инструкция по применению

Влажная уборка: разбавить в соотношении 0,1 - 0,2 л к 10 л воды, промыть поверхности раствором, удалить жидкие загрязнения при помощи моющего пылесоса или швабры. Дополнительная полировка увеличивает блеск защитной пленки и сопротивление скольжению.

Спрей очистка: используйте в неразбавленном виде.

Частичная спрей очистка: Нанести продукт на загрязненные участки пола и обработать однодисковой роторной машиной и полировочным пэдом. По истечении короткого периода времени, отполируйте очищенный пол.

Полная спрей очистка: Очистите большие участки пола линиями шириной 2-2,5 метра, равномерно распыляя продукт на поверхность. Обработайте участки однодисковой роторной машиной, затем отполируйте. При использовании в поломоечных машинах, используйте раствор 1-2 дл на 10л воды.

Совет

Не применяйте продукт для очистки покрытий из плотной древесины и пробки.

Производитель не несет ответственности за повреждения в случае неправильного использования продукта.

Технические характеристики

Стойкость при хранении:		2 года.

Хранение:				никаких особых требований.

рН уровень:				концентрат: 7,2;

1% раствор: 7,0.

Состав:	неионогенные ПАВы, красители, ароматические добавки, консерванты, вода.

Разлагаемость ПАВов:		более 90%.