POLIBRIL

Описание

Эмульсионное покрытие на основе полимеров и восков. Обладает высокими защитными свойствами, эластичностью и прочностью: защищает полы от преждевременного износа, устойчиво к следам каблуков. Облегчает процесс влажной уборки. Благодаря свойству повторной полировки, подходит для кегельбанов.

Область применения

Для всех гладких напольных покрытий: ПВХ, ламинат, линолеум, коловинил, резина, асфальт, керамическая плитка, клинкерный кирпич, ксилолит.

Дозировка

Применяется в концентрированном виде.

Инструкция по применению

Нанесите в концентрированном виде на предварительно обезжиренную, промытую и хорошо высушенную поверхность пола и равномерно распределите полировочной машиной. Нанесите 1 - 2 слоя в зависимости от впитывающей способности поверхности пола. Дайте грунтовке высохнуть. Полное время высыхания слоя в зависимости от температуры и влажности воздуха в помещении 30 - 60 минут.

Расход продукта

20 - 40 г / м2.

Совет

Промойте полировочную машину водой сразу после использования.

Применяйте средство на покрытиях без воска. Защищать от мороза.

Производитель не несет ответственности за повреждения в случае неправильного использования продукта.

Технические характеристики

Стойкость при хранении:		2 года.

Хранение:				не ниже 0 °С.

рН уровень:				8,0.

Состав:	ПАВы, полимеры, воски, консерванты, ароматические добавки, вода.

Разлагаемость ПАВов:		более 90%.