# rost-ex S1

описание

Rrost-ex S1 удаляет пятна ржавчины. Может быть использован внутри и снаружи помещений на кислотоустойчивых поверхностнях (камень, битум)

Область применения

Для использования внутри и снаружи помещений для удаления пятен ржавчины со всех кисплотоустойчивых поверхностей.

Дозировка

Используется неразбавленным.

Инструкция по применению

Нанести концентрат на сухую поверхность при помощи щетки, валика, распределить равномерно.

Дать максимально возможное длительное время на воздействие (несколько часов), затем промыть тщательно водой.

В некоторых случаях необходимо повторить процесс.

Во время работы с продуктом, поверхность должна быть защищена от попадания воды и прямых солнечных лучей.

Важно

Никогда не использовать продукт на кисточувствительных поверхностях таких как мрамор, травертин, известняк, искусственный камень (терраццо).

При возникновении сомнений, протестируйте продукт на незаметном участке.

Производитель не несет ответственности за повреждение имущества в случае неправильного использования продукта.

Технические характеристики

Срок хранения			2 года

Хранение  			защищать от мороза

pH уровень			1

состав		неорганические и органические кислоты, неоногенные ПАВы, вода.