WOOD-BASIC-OIL

Описание

Масляная пропитка для деревянных полов.Высокое содержание затвердевших масел в структуре обработанной поверхности повышает ее цветовую стойкость и устойчивость к износу и загрязнениям.

Область применения

Для не обработанных лакокрасочными средствами деревянных полов.

Дозировка

Применяется в концентрированном виде.

Инструкция по применению

Нанесите средство из расчета примерно 1 литр на каждые 10 м2 поверхности пола и обработайте с помощью зеленого пэда для чистки пола. Используйте дополнительное количество средства на участках с хорошей абсорбирующей способностью деревянной поверхности.Примерно через 15 минут удалите излишки средства с обрабатываемой поверхности при помощи сквиджа. Высушите и отполируйте поверхность белым или текстильным полировочным пэдом. На обработанной поверхности не производите какие-либо работы в течение 24 часов. Окончательное затвердевание пропитки длится одну неделю.

Норма расхода

В зависимости от впитывающей способности поверхности пола:

до 0,3 л раствора на 1 м2.

Совет

Для устранения риска самовоспламенения пропитанных средством отходов производства, необходимо эти материалы пропитать водой и перенести в герметичный контейнер для последующей утилизации.

Производитель не несет ответственности за повреждения в случае неправильного использования продукта.

Технические характеристики

Стойкость при хранении:		2 года.

Хранение:				никаких особых требований.

Состав:	масло, органические растворители.