WOOD-STRIP

Описание

Чистящее средство для напольных покрытий. Применяется при химической чистке или при генеральной уборке. Может использоваться ручным или машинным способом.

Дозировка

Уход и очистка: разбавить в соотношении 1,0–2,0 л средства к 10 л воды (10 - 20%).

Сухая уборка: применяется в концентрированном виде.

Инструкция по применению

Влажная уборка поверхности пола в рамках подготовки к химчистке. Налить продукт в спреер с аппликатором и используйте пэд, соответствующий типу поверхности и загрязнения (от бежевого до зеленого пэда в зависимости от поверхности). Распылите продукт равномерно на поверхность и обработать однодисковой машиной пока пол не высохнет. Если пэд стирается, переверните его или замените.

Совет

Для облегчения и ускорения процесса уборки желательно разделить большие по площади участки на полосы шириной 1,5 - 2,0 м.

Не оставляйте остатки средства, которые могут повредить поверхность пола в результате проникновения в пространство между швами.

Производитель не несет ответственности за повреждения в случае неправильного использования продукта.

Технические характеристики

Стойкость при хранении:		2 года.

Хранение:				никаких особых требований.

рН уровень:				концентрат: 10,0;

Состав:	неионогенные ПАВы, гидрофильные органические растворители, ароматические добавки, вода.