Acido (KEF) -77

Основное

Концентрированный кислотный пенный очиститель и удалитель накипи с посудомоечных машин, стиральных машин и промышленного оборудования. Обладает защитой от коррозии. Очень эффективный и сильный продукт.

Зона применения

Для периодичной чистки оборудования, моечного оборудования и т.д. Для всех кислотоустойчивых полов и покрытий. Идеален для чистки рельсовых машин. Входящие в состав ингибиторы, предотвращают коррозию металлических частей.

Дозировка

Первичная чистка и удаление накипи: 	1:1 раствор с водой (50%).
для регулярной чистки: 			еженедельно в концентрации 15 - 25%.

Инструкция по применению

Нанести густую пены при помощи пенообразователя на поверхность.

Дать время на пропитку, до тех пор пока пена не исчезнет. Промыть аппаратом высокого давления. Наиболее стойкие загрязнения и отложения протереть щеткой.

Совет

- Не используйте на кислоточувствительных материалах, таких как известняк (мрамор, травертин, аспид.) и искусственном камне (терраццо). При распылении продукта, надевать респираторную маску.

- Производитель не несет ответственности в случает неправильного использования продукта.

Технические характеристики

Стойкость при хранении:	2 года.

pH-уровень:	концентрат: 1

состав:	неанионные ПАВы. Неорганическая кислота, консервант, отдушка, вода.