cemex

Общее

Сильный жидкий очиститель для легкого удаления цементной пленки, цементых отложений, пятен.

Зона применения

Для терракотовой черепицы, клинкерного кирпича, каменных плит, гранита и кварцита.

Дозировка

Разбавить с водой в соотношении 1:1. Для стойких пятен использовать концентрат.

Применение

Тщательно намочите пол и затирки.

Нанести раствор на небольшой участок. Дать время на воздействие.

Механическое или автоматическое воздействие повышает эффективность продукта и скорость очистки.

Удалить грязную жидкость водогрязепылесосом или тряпкой.

Тщательно промыть большим количеством воды.

Удалить воду  водогрязепылесосом или тряпкой.

Совет

Протестировать кислоточувствительные поверхности на стойкость перед применением продукта.

При изменении цвета, структуры или потере блеска, не использовать продукт, а также не применять на известковых каменных полах (терраццо, сланец, травертин, мрамор.)

Избегать контакта продукта с металлом.

При попадании продукта на металл, промыть большим количеством воды.

Промывать обрабатываемые поверхности водой, до тех пор, пока вода не станет нейтральной (не кислотной).

Убедитесь в хорошей вентиляции во время использования кислотного продукта.

Производитель не несет ответственности в случае не правильного использования продукта.

Меры предосторожности

Продукт может вызвать раздражение при контакте с глазами и кожей.

В случае контакта с глазами, промыть немедленно большим количеством воды и обратиться за мед помощью.

Хранить вдали от детей.

Технические характеристики

Стойкость при хранении		 2 года

pH уровень			концентрат: <1 / 1% раствор: <1.5

состав 			неорганические кислоты, вода.