CLEANMILK

Описание

Средство щелочного действия для ежедневной очистки, обезжиривания оборудования в кафе, барах, ресторанах, гостиницах и т.д., контактирующего с молочными продуктами (кофе-машина, оборудование по производству мороженного и т.д.). Средство действует автоматически, быстро и аккуратно.

Область применения

Щелочной концентрат для ежедневного очищения от молочных жиро в кофе-машинах, оборудования по производству мороженного и т.д.

Дозировка

Разбавить в соотношении 40 мл очистителя к 2 л горячей воды.

Инструкция по применению

Промыть оборудование в 2 л раствора очищающего средства в течение 20 минут. По окончании тщательно ополоснуть в чистой воде.

Совет

Средство в концентрированном виде может привести к коррозии обрабатываемой поверхности.

Производитель не несет ответственности за повреждения в случае неправильного использования продукта.

Технические характеристики

Стойкость при хранении:		2 года.

Хранение:				никаких особых требований.

рН уровень:				12,0;

Состав:	фосфаты, хлоросодержащие отбеливающие вещества.