CLEANVAP BRIL

Описание

Высококонцентрированное средство для чистки паровых котлов. Возможно использование при любой степени жесткости воды.

Область применения

Для автоматической чистки паровых котлов.

Дозировка

Следуйте инструкциям производителя парового котла.

Инструкция по применению

Автоматическая чистка: подсоединить канистру к дозирующей системе.

Совет

Не принимайте внутрь.

В случае попадания в глаза или на кожу, немедленно промойте пораженные участки большим количеством воды.

Производитель не несет ответственности за повреждения в случае неправильного использования продукта.

Технические характеристики

Стойкость при хранении:		2 года.

Хранение:				никаких особых требований.

рН уровень:				концентрат: 2,5;

10% раствор: 3,0 – 4,0.

Состав:	неионогенные ПАВы,гидрофильные растворители, органические кислоты, красители, комплексообразователи.