CLEAN MULTI FORTE

Описание

Высококонцентрированный щелочной очиститель с мощным обезжиривающим свойством.

Область применения

Для всех типов моющихся, водонепроницаемых и устойчивых к щелочной среде поверхностей и полов, например:натуральный/искусственный камень, ПВХ.

Средство предназначено для использования на предприятиях промышленности и общественного питания.

Дозировка

Разбавить в соотношении 1-2 л очистителя к 10 л воды (10 - 20%).

Для легких загрязнений разбавить в соотношении 0,1 л очистителя к 10 л воды (1%).

Инструкция по применению

Промыть поверхности раствором, удалить жидкие загрязнения при помощи моющего пылесоса, швабры или мокрой губки.

Для промывки поверхностей возможно применение моек высокого давления.

Норма расхода

В зависимости от вида загрязнения, концентрации раствора и способа применения:

10 литров раствора на 30 - 60 м2.

Совет

При применении используйте резиновые перчатки.

В случае попадания в глаза или на кожу, немедленно промойте пораженные участки большим количеством воды.

Во избежание разводов и полос стены обрабатывайте от основания до потолка.

Перед применением средства проверьте устойчивость обрабатываемых поверхностей на незаметном участке.

С осторожностью применяйте для обработки поверхностей с алюминиевым покрытием.

Производитель не несет ответственности за повреждения в случае неправильного использования продукта.

Технические характеристики

Стойкость при хранении:		2 года.

Хранение:				никаких особых требований.

рН уровень:				концентрат: 13,0 - 14,0.

Состав:	неионогенные ПАВы, водорастворимые растворители, амины, комплексообразователи, ароматические добавки, вода.