CLOSONET

Описание

Вязкое очищающее средство для эффективного и быстрого удаления известковых отложений солей и мочи. Обладает хорошими адгезивными свойствами на вертикальных поверхностях.

Область применения

Для унитазов и писсуаров.

Дозировка

Для очистки известковых отложений: в неразбавленном виде.

Для простой очистки: добавить 100 - 200 мл в воду.

Инструкция по применению

Для легкой очистки: используйте бутылку с горлышком под углом. Механическое воздействие на загрязнение ускоряет процесс очистки.

Совет

В случае попадания в глаза или на кожу, немедленно промойте пораженные участки большим количеством воды.

Производитель не несет ответственности за повреждения в случае неправильного использования продукта.

Технические характеристики

Стойкость при хранении:		2 года.

Хранение:				при комнатной температуре, в плотно закрытой таре.

рН уровень:				концентрат: 1,0;

1% раствор: 2,8.

Состав:	неионогенные ПАВы,органические кислоты, красители, ароматические добавки, вода.