OPTIMA MATT

Описание

Полимерное эмульсионное покрытие для гладких полов из ПВХ или линолеума. Придает обработанным покрытиям матовый блеск и устойчивость к повреждениям. Быстро сохнет. Перед применением OPTIMA MATT на камне или поврежденном линолеуме, рекомендуется сначала использовать PRIMA.

Область применения

Для всех гладких напольных покрытий: ламинат, ПВХ, линолеум, коловинил, мозаика.

Дозировка

Применяется в концентрированном виде.

Инструкция по применению

Нанесите в концентрированном виде на предварительно обезжиренную, промытую и хорошо высушенную поверхность пола и равномерно распределите полировочной машиной. Нанесите 1 - 2 слоя в зависимости от впитывающей способности поверхности пола. Дайте грунтовке высохнуть.

Расход продукта

30 - 50 г на 1 м2.

Совет

Промойте полировочную машину водой сразу после использования.

Перед применением средства проверьте устойчивость обрабатываемых поверхностей на незаметном участке. Защищать от мороза.

Производитель не несет ответственности за повреждения в случае неправильного использования продукта.

Технические характеристики

Стойкость при хранении:		2 года.

Хранение:				не ниже 0 °С.

рН уровень:				8,5.

Состав:	гидрофильные органические растворители, консерванты, ароматические добавки.