# rost-ex M8

описание

Удалитель ржавчины с каменных кислоточувствительных поверхностей.

Высоко эффективный, концентрированный, pH нейтральный продукт, удаляющий отложения ржавчины, следы от металлической мебели, инструмента, капающих кранов и т.д. с кислоточувствительных поверхностей, таких как мрамор, аспид, травертин, терраццо, цемент и т.д.

Область применения

Для удаления ржавчины со всех кислоточувствительных поверхностей внутри помещений и снаружи.

Дозировка

Используется неразбавленным.

Инструкция по применению

Равномерно нанести концентрат на поверхность.

Изменения цвета очистителя в розовый означает начало действия продукта.

По истечении 5-15 минут очистить поверхность щеткой, красным пэдом и промыть большим количеством воды. Розовый окрас поверхности исчезнет.

Во время работы с продуктом, поверхность должна быть защищена от попадания воды и прямых солнечных лучей.

Важно

При возникновении сомнений, протестируйте продукт на незаметном участке.

Технические характеристики

Срок годности 			2 года

Хранение 				защищать от мороза

pH уровень				концентрат: 8

состав 			неионогенные ПАВы,  вода