SINGLE-STAR

Описание

Акриловое непрозрачное дисперсионное покрытие с высоким содержанием полимерных веществ. Легко применим (необходимый эффект достигается после однократного применения). Обладает высокими защитными свойствами, эластичностью и прочностью: защищает полы от преждевременного износа, устойчиво к следам каблуков. Облегчает процесс влажной уборки.

Область применения

Для всех гладких напольных покрытий: ПВХ, пластик, линолеум, коловинил, резина, асфальт.

Дозировка

Применяется в концентрированном виде.

Инструкция по применению

Нанесите в концентрированном виде на предварительно обезжиренную, промытую и хорошо высушенную поверхность пола и равномерно распределите полировочной машиной. Нанесите один слой. Дайте грунтовке высохнуть. Полное время высыхания слоя в зависимости от температуры и влажности воздуха в помещении 30 - 60 минут.

Расход продукта

20 - 40 г / м2.

Совет

Промойте полировочную машину водой сразу после использования.

Применяйте средство на покрытиях без воска.

Производитель не несет ответственности за повреждения в случае неправильного использования продукта.

Технические характеристики

Стойкость при хранении:	2 года.

Хранение:	не ниже 5°C.

рН уровень:	концентрат: 8,0.

Состав:	неионогенные ПАВы, пластификаторы, консерванты, ароматические добавки, вода.