# TURBO-STRIP

Описание

Растворяет застарелые восковые и пластиковые покрытия легко и быстро. Высокоактивный, концентрированный стриппер для удаления акриловой дисперсии и сухих слоев эмульсии. Удаляет эффективно все другие виды загрязнений.

Область применения

Для всех щелочно-устойчивых поверхностей и твердых полов: пластик, ПВХ, природный/искусственный камень, твердый бетон, керамическая/клинкерная плитка, эпоксидные смолы, резина, Colovinyl и ксилолит.

Дозировка

Для удаления акриловой дисперсии и слоев эмульсии: разбавить в соотношении 1–2 л средства к 10 л воды (10 - 20%).

Для удаления сильных загрязнений: разбавить в соотношении 0,5 –1 л средства к 10 л воды (5 - 10%).

Инструкция по применению

Распределить раствор по обрабатываемой поверхности, дать отстояться в течение 2 -5 минут. Удалить жидкие загрязнения при помощи моющего пылесоса или швабры. Промыть обработанную поверхность водой.

Норма расхода

10 л раствора на 30 - 50 м2.

Совет

При применении используйте резиновые перчатки.

В случае попадания в глаза или на кожу, немедленно промойте пораженные участки большим количеством воды.

Перед применением средства проверьте устойчивость обрабатываемых поверхностей на незаметном участке.

Не применяйте средство для удаления загрязнений с линолеума и асфальта в виду их обесцвечивания.

Обратите внимание на инструкцию по технике безопасности в листе ЕС.

Производитель не несет ответственности за повреждения в случае неправильного использования продукта.

Технические характеристики

Стойкость при хранении:		2 года.

Хранение:				никаких особых требований.

рН уровень:				концентрат: 13,6;

10% раствор: 12,1.

Состав:	неионогенные и ионогенные ПАВы, NTA, гидрофильные органические растворители, фосфаты, ароматические добавки, вода.

Разлагаемость ПАВов:		более 90%.