WOOD-CLEAN

Описание

Очищающее средство для обработанных восковой пропиткой и лакокрасочными средствами деревянных полов. Обеспечивает грязеотталкивающее и противоскользящее защитное покрытие с умеренным блеском. Соответствует требованиям DIN 18 032, пункт 7.5. "Скольжение".

Область применения

Для обработанных восковой пропиткой и лакокрасочными средствами деревянных полов.

Дозировка

Разбавить в соотношении 0,05 – 0,1 л средства к 10 л воды (0,5–1,0%).

Инструкция по применению

Распределить раствор по обрабатываемой поверхности. Удалить жидкие загрязнения при помощи швабры или мягкой ткани. Насухо протереть.

Совет

Не оставляйте остатки средства, которые могут повредить поверхность пола в результате проникновения в пространство между швами.

Производитель не несет ответственности за повреждения в случае неправильного использования продукта.

Технические характеристики

Стойкость при хранении:		2 года.

Хранение:				никаких особых требований.

рН уровень:				концентрат: 7,0;

1% раствор: 7,0.

Состав:	неионогенные ПАВы, консерванты, красители, ароматические добавки, вода.